Zwoleñ, dnia 15.01.2014 r.

OŒ.6220.12.D.2013

DECYZJA

O ŒRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art 85 ust 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz 1235 ze zm.) a tak¿e § 3 ust. 1 pkt 52 lit b rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz.U.Nr 213 poz. 1397 ze zm.) w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 267)  po rozpatrzeniu wniosku inwestora GOODLIFE – Hubert Pyrgiel, w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsiêwziêcia pod nazw¹ „Zabudowa odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) polegaj¹ca na budowie elektrowni s³onecznej - urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w postaci wolnostoj¹cych ogniw fotowoltaicznych o ³¹cznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 900 kW wraz z inwerterami, z³¹czami kablowymi, przy³¹czem elektroenergetycznym oraz stacj¹ transformatorow¹ o mocy 1000 kVA, na dzia³ce o nr ew. 5146 w miejscowoœci Zwoleñ, gmina Zwoleñ”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko polegaj¹cego na  „Zabudowie odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) polegaj¹cej na budowie elektrowni s³onecznej - urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w postaci wolnostoj¹cych ogniw fotowoltaicznych o ³¹cznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 900 kW wraz z inwerterami, z³¹czami kablowymi, przy³¹czem elektroenergetycznym oraz stacj¹ transformatorow¹ o mocy 1000 kVA, na dzia³ce o nr ew. 5146 w miejscowoœci Zwoleñ, gmina Zwoleñ”

U  Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.12.2013 r.  zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na „Zabudowie odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) polegaj¹cej na budowie elektrowni s³onecznej - urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w postaci wolnostoj¹cych ogniw fotowoltaicznych o ³¹cznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 900 kW wraz z inwerterami, z³¹czami kablowymi, przy³¹czem elektroenergetycznym oraz stacj¹ transformatorow¹ o mocy 1000 kVA, na dzia³ce o nr ew. 5146 w miejscowoœci Zwoleñ, gmina Zwoleñ” na wniosek inwestora  GOODLIFE – Hubert Pyrgiel z siedzib¹ Os. Dolnoœl¹skie 135/9, 97-400 Be³chatów.

Przedsiêwziêcie  pod nazw¹ „Zabudowa odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) polegaj¹ca na budowie elektrowni s³onecznej - urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w postaci wolnostoj¹cych ogniw fotowoltaicznych o ³¹cznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 900 kW wraz z inwerterami, z³¹czami kablowymi, przy³¹czem elektroenergetycznym oraz stacj¹ transformatorow¹ o mocy 1000 kVA, na dzia³ce o nr ew. 5146 w miejscowoœci Zwoleñ, gmina Zwoleñ” zaliczane jest do przedsiêwziêæ mog¹cych  znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany w oparciu  o § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b  rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397, ze zm.) . Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust.1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 roku o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 ze zm.) Burmistrz Zwolenia zwróci³ siê pismem w dniu 03.12.2013 r. nr  OŒ.6220.12.2013 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Warszawie Wydzia³ Spraw Terenowych II oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu o opiniê w przedmiocie obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisku, w przypadku zajêcia stanowiska opowiadaj¹cego siê za sporz¹dzeniem raportu dla tego przedsiêwziêcia, o okreœlenie jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Warszawie  - postanowieniem z dnia 18.12.2013 r.  nr WOOŒ-II.4240.1683.2013.JC oraz Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu  - opini¹ sanitarn¹ z dnia 17.12.2013 r. znak: SZN – 7010.16.2013 –  odst¹pili od obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko, uzasadniaj¹c tym, i¿ w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowañ w/w inwestycja nie wp³ynie negatywnie na otaczaj¹ce j¹ œrodowisko w przedstawiony poni¿ej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiêwziêcia, z uwzglêdnieniem:

a)    skali przedsiêwziêcia i wielkoœci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsiêwziêcie polegaæ bêdzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 900 kW wraz                              z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dzia³ce o nr ew. o nr 5146 w miejscowoœci Zwoleñ, gmina Zwoleñ. Powierzchnia ww. nieruchomoœci wynosi oko³o 3,9392 ha, z czego pod planowan¹ inwestycjê przewidziana jest powierzchnia oko³o 2,6 ha (w tym na same panele - oko³o 6 065 m2).
Z przed³o¿onego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zwoleñ, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XIII/96/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322, poz. 10337 z dnia 31 grudnia 2003 r.), przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest na terenach gospodarki rolnej (RO).

W bezpoœrednim s¹siedztwie planowanego przedsiêwziêcia znajduj¹ siê tereny gruntów ornych oraz drogi. Najbli¿sza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oddalona jest oko³o 750 m od przedmiotowej inwestycji.
W sk³ad obiektów technologicznych przedmiotowej instalacji wchodziæ bêd¹:

- konstrukcja sto³ów pod modu³y fotowoltaiczne o powierzchni oko³o 4,1 m2;

- panele fotowoltaiczne w iloœci oko³o 3780 sztuk o mocy 235 - 245 W ka¿dy, o wymiarach 1000x 1652 mm;

- inwertery - urz¹dzenia zamieniaj¹ce pr¹d sta³y na pr¹d zmienny w iloœci oko³o 30 sztuk mocy oko³o 30 kW ka¿dy wraz instalacjami kablowymi;

- rozdzielnica pr¹du;

- kontenerowa stacja transformatorowa o ³¹cznej powierzchni oko³o 12,5 m2;

- przy³¹cze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zale¿noœci od warunków przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej);

- ogrodzenie panelowe (ewentualnie siatkowe) instalacji fotowoltaicznej.

Etap realizacji inwestycji obejmuje nastêpuj¹ce roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty budowlane (monta¿ sto³ów i ogrodzenia dzia³ki), roboty instalacyjne (monta¿ paneli fotowoltaicznych, inwerterów wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, stacji transformatorowej oraz kabli elektrycznych) i roboty porz¹dkowe.

Produkcja energii na przedmiotowej farmie polegaæ bêdzie na wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego do produkcji pr¹du sta³ego, a nastêpnie konwersjê pr¹du sta³ego na pr¹d zmienny za pomoc¹ inwerterów fotowoltaicznych. Otrzymana z inwertera energia elektryczna odprowadzana bêdzie do sieci za poœrednictwem transformatora.

b)     powi¹zañ z innymi przedsiêwziêciami, w szczególnoœci kumulowania siê oddzia³ywañ przedsiêwziêæ znajduj¹cych siê na obszarze, na który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie:

Z uwagi na charakter przedsiêwziêcia nie przewiduje siê mo¿liwoœci kumulowania oddzia³ywañ przedmiotowej inwestycji z innymi w rejonie jej realizacji.

c)     wykorzystania zasobów naturalnych:

Z przed³o¿onej dokumentacji wynika, ¿e na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nast¹pi zu¿ycie materia³ów potrzebnych do budowy instalacji oraz paliwa do pracy maszyn budowlanych. W czasie eksploatacji przewiduje siê zu¿ycie energii elektrycznej, niezbêdnej do celów eksploatacyjnych.

d)     emisji i wystêpowania innych uci¹¿liwoœci:

Etap realizacji przedsiêwziêcia wi¹zaæ siê bêdzie z powstaniem uci¹¿liwoœci typowych dla procesu budowy tj.: emisj¹ ha³asu i substancji do powietrza, pochodz¹c¹ z pracy maszyn i pojazdów transportuj¹cych materia³y budowlane. Uci¹¿liwoœci te bêd¹ mia³y charakter krótkotrwa³y i ust¹pi¹ po zakoñczeniu prac budowlanych. Powy¿sze oddzia³ywania bêd¹ zminimalizowane poprzez zastosowanie sprzêtu sprawnego technicznie oraz wy³¹czanie silników podczas roz³adunku i za³adunku materia³ów.

W celu ochrony œrodowiska gruntowo - wodnego teren inwestycji zostanie wyposa¿ony w mobilne kabiny sanitarne na œcieki bytowe, które odprowadzane bêd¹ do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ do oczyszczalni œcieków.

Wytwarzane odpady zagospodarowane zostan¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie bêd¹ wyposa¿ane w wentylatory s³u¿¹ce do ch³odzenia konstrukcji ogniw.

Z uwagi na charakter inwestycji stwierdza siê, ¿e farma fotowoltaiczna nie bêdzie Ÿród³em ha³asu i zanieczyszczeñ powietrza. Wody opadowe odprowadzane zostan¹ powierzchniowo na powierzchnie biologicznie czynne.

e)    ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii, przy uwzglêdnieniu u¿ywanych substancji i stosowanych

technologii:

Planowana inwestycja nie nale¿y do przedsiêwziêæ, których eksploatacja zwi¹zana jest z ryzykiem wyst¹pienia powa¿nej awarii.

2. Usytuowanie przedsiêwziêcia, z uwzglêdnieniem mo¿liwego zagro¿enia dla œrodowiska, w szczególnoœci przy istniej¹cym u¿ytkowaniu terenu, zdolnoœci samooczyszczania siê œrodowiska i odnawiania siê zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowañ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzglêdniaj¹ce:

a) obszary wodno-b³otne oraz inne obszary o p³ytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z karty informacyjnej przedsiêwziêcia nie wynika, aby inwestycja by³a realizowana w miejscu wystêpowania obszarów wodno - b³otnych oraz innych obszarów o p³ytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrze¿y:

Przedmiotowe przedsiêwziêcie le¿y poza obszarami wybrze¿y.

c) obszary górskie lub leœne:

Przedmiotowe przedsiêwziêcie z le¿y poza obszarami górskimi i leœnymi.

d) obszary obiete ochrona, w tym strefy ochronne ujêæ wód i obszary ochronne zbiorników wód œródl¹dowych:

Z karty informacyjnej przedsiêwziêcia nie wynika, aby inwestycja by³a realizowana w miejscu wystêpowania obszarów objêtych ochron¹, w tym stref ochronnych ujêæ wód i obszarów ochronnych zbiorników wód œródl¹dowych.

e) obszary wymagaj¹ce specjalnej ochrony ze wzglêdu na wystêpowanie gatunków roœlin i zwierz¹t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objêtych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozosta³e formy ochrony przyrody:

Najbli¿sze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to:

- obszar Natura 2000 PLB 140013 Ostoja Kozienicka w odleg³oœci oko³o 1,5 km,

- obszar Natura 2000 PLH 140035 Puszcza Kozienicka w odleg³oœci oko³o 1,5 km

Ponadto, w odleg³oœci oko³o 1,5 km zlokalizowany jest Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zarêby.

Ze wzglêdu na lokalizacjê przedsiêwziêcia poza obszarami chronionymi, maj¹c na uwadze wartoœci przyrodnicze terenu stwierdziæ nale¿y, ¿e zamierzona inwestycja nie bêdzie mia³a znacz¹co negatywnego wp³ywu na elementy œrodowiska przyrodniczego tj. gatunki zwierz¹t, roœlin i siedliska przyrodnicze.

f) obszary, na których standardy jakoœci œrodowiska zosta³y przekroczone:

Z karty informacyjnej przedsiêwziêcia nie wynika, aby inwestycja realizowana by³a w miejscu wystêpowania obszarów, na których standardy jakoœci œrodowiska zosta³y przekroczone.

g) obszary o krajobrazie maj¹cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsiêwziêcia nie wynika, aby inwestycja by³a realizowana w miejscu wystêpowania obszarów o krajobrazie maj¹cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gêstoœæ zaludnienia:

Gêstoœæ zaludnienia w mieœcie Zwoleñ wynosi oko³o 516 os./km2 (wg danych GUS z 2013 r.).

i) obszary przylegaj¹ce do jezior:

W zasiêgu oddzia³ywania inwestycji i w jej najbli¿szej okolicy nie wystêpuj¹ jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stoj¹cych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsiêwziêcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mo¿liwego oddzia³ywania rozwa¿anego w odniesieniu do uwarunkowañ wymienionych w pkt 1 i 2 wynikaj¹ce z:

a) zasiêgu oddzia³ywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoœci, na która przedsiêwziêcie mo¿e oddzia³ywaæ:

Zasiêg przestrzenny oddzia³ywania przedsiêwziêcia ograniczy siê do najbli¿szego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) trans graniczne go charakteru oddzia³ywania przedsiêwziêcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze wzglêdu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjê nie wyst¹pi transgraniczne oddzia³ywanie na œrodowisko.

c) wielkoœci i z³o¿onoœci oddzia³ywania, z uwzglêdnieniem obci¹¿enia istniej¹cej infrastruktury technicznej:

Z uwagi na zakres rzeczowy przedsiêwziêcia nie przewiduje siê wyst¹pienia oddzia³ywañ o znacznej wielkoœci i z³o¿onoœci.

d) prawdopodobieñstwa oddzia³ywania:

Ze wzglêdu na charakter inwestycji eksploatacja planowanego przedsiêwziêcia nie bêdzie powodowaæ emisji ha³asu, ani substancji do powietrza. Inwestycja nie bêdzie równie¿ powodowaæ negatywnego wp³ywu na stan œrodowiska gruntowo-wodnego.

e) czasu trwania, czêstotliwoœci i odwracalnoœci oddzia³ywania:

Oddzia³ywania powsta³e na etapie realizacji przedsiêwziêcia bêd¹ krótkotrwa³e i ust¹pi¹ po zakoñczeniu prac budowlanych. Okres wystêpowania oddzia³ywania bêdzie integralnie zwi¹zany z eksploatacj¹ przedmiotowej instalacji.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzonej analizie, Burmistrz Zwolenia w dniu                31.12.2013 r. wyda³ postanowienie Nr OŒ.6220.12.2013 o odst¹pieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Zgodnie z art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz 1227) nie przeprowadzono postêpowania z udzia³em spo³eczeñstwa, z uwagi na to, ¿e przedsiêwziêcie nie wymaga³o przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Usytuowanie przedsiêwziêcia nie stanowi mo¿liwego zagro¿enia dla œrodowiska przy istniej¹cym u¿ytkowaniu terenu, a ponadto w/w inwestycja znajduje siê poza granicami wyznaczonych, projektowanych oraz potencjalnych obszarów Natura 2000.

Niniejsza decyzja zosta³a podana do publicznej wiadomoœci poprzez obwieszczenie na tablicach og³oszeñ i umieszczona w BIP Urzêdu Miejskiego.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz 1227) decyzjê  o œrodowiskowych  uwarunkowaniach do³¹cza siê do wniosku o wydanie decyzji   o pozwoleniu na budowê obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien byæ z³o¿ony  nie póŸniej ni¿ przed up³ywem czterech lat od dnia, w którym decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach sta³a siê ostateczna. Termin ten mo¿e ulec wyd³u¿eniu o dwa lata, je¿eli realizacja planowanego przedsiêwziêcia przebiegaæ bêdzie etapowo oraz nie zmieni¹ siê warunki okreœlone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji s³u¿y stronie odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Radomiu ul. ¯eromskiego 53,  za poœrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od dnia dorêczenia decyzji.

Za³¹czniki:

1.Charakterystyka planowanego  przedsiêwziêcia  – zgodnie z art.82 ust.3 ustawy z dnia3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

Otrzymuj¹:

Inwestor

Stanis³aw Kacperczyk

Antoni D¹bkowski

Gmina Zwoleñ

Skarb Pañstwa

a/a

Do wiadomoœci:

. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Warszawie

2. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu

Za³¹cznik nr 1

do decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach znak:

OŒ.6220.12.D.2013 z dnia  15.01.2014 r.

Charakterystyka planowanego przedsiêwziêcia, o której mowa w art.82 ust 3 ustawy z dnia                                     3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

Przedsiêwziêcie polegaæ bêdzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 900 kW wraz                              z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dzia³ce o nr ew. o nr 5146 w miejscowoœci Zwoleñ, gmina Zwoleñ. Powierzchnia ww. nieruchomoœci wynosi oko³o 3,9392 ha, z czego pod planowan¹ inwestycjê przewidziana jest powierzchnia oko³o 2,6 ha (w tym na same panele - oko³o 6 065 m2).
Z przed³o¿onego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zwoleñ, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XIII/96/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322, poz. 10337 z dnia 31 grudnia 2003 r.), przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest na terenach gospodarki rolnej (RO).

W bezpoœrednim s¹siedztwie planowanego przedsiêwziêcia znajduj¹ siê tereny gruntów ornych oraz drogi. Najbli¿sza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oddalona jest oko³o 750 m od przedmiotowej inwestycji.
W sk³ad obiektów technologicznych przedmiotowej instalacji wchodziæ bêd¹:

- konstrukcja sto³ów pod modu³y fotowoltaiczne o powierzchni oko³o 4,1 m2;

- panele fotowoltaiczne w iloœci oko³o 3780 sztuk o mocy 235 - 245 W ka¿dy, o wymiarach 1000x 1652 mm;

- inwertery - urz¹dzenia zamieniaj¹ce pr¹d sta³y na pr¹d zmienny w iloœci oko³o 30 sztuk mocy oko³o 30 kW ka¿dy wraz instalacjami kablowymi;

- rozdzielnica pr¹du;

- kontenerowa stacja transformatorowa o ³¹cznej powierzchni oko³o 12,5 m2;

- przy³¹cze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zale¿noœci od warunków przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej);

- ogrodzenie panelowe (ewentualnie siatkowe) instalacji fotowoltaicznej.

Etap realizacji inwestycji obejmuje nastêpuj¹ce roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty budowlane (monta¿ sto³ów i ogrodzenia dzia³ki), roboty instalacyjne (monta¿ paneli fotowoltaicznych, inwerterów wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, stacji transformatorowej oraz kabli elektrycznych) i roboty porz¹dkowe.

Produkcja energii na przedmiotowej farmie polegaæ bêdzie na wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego do produkcji pr¹du sta³ego, a nastêpnie konwersjê pr¹du sta³ego na pr¹d zmienny za pomoc¹ inwerterów fotowoltaicznych. Otrzymana z inwertera energia elektryczna odprowadzana bêdzie do sieci za poœrednictwem transformatora.

Etap realizacji przedsiêwziêcia wi¹zaæ siê bêdzie z powstaniem uci¹¿liwoœci typowych dla procesu budowy tj.: emisj¹ ha³asu i substancji do powietrza, pochodz¹c¹ z pracy maszyn i pojazdów transportuj¹cych materia³y budowlane. Uci¹¿liwoœci te bêd¹ mia³y charakter krótkotrwa³y i ust¹pi¹ po zakoñczeniu prac budowlanych. Powy¿sze oddzia³ywania bêd¹ zminimalizowane poprzez zastosowanie sprzêtu sprawnego technicznie oraz wy³¹czanie silników podczas roz³adunku i za³adunku materia³ów.

W celu ochrony œrodowiska gruntowo - wodnego teren inwestycji zostanie wyposa¿ony w mobilne kabiny sanitarne na œcieki bytowe, które odprowadzane bêd¹ do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego, a nastêpnie wywo¿one bêd¹ do oczyszczalni œcieków.

Wytwarzane odpady zagospodarowane zostan¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie bêd¹ wyposa¿ane w wentylatory s³u¿¹ce do ch³odzenia konstrukcji ogniw.

Z uwagi na charakter inwestycji stwierdza siê, ¿e farma fotowoltaiczna nie bêdzie Ÿród³em ha³asu i zanieczyszczeñ powietrza. Wody opadowe odprowadzane zostan¹ powierzchniowo na powierzchnie biologicznie czynne.